## Slide 1: Configuration d’un Switch Layer 3
Marie-Noël Vroman

## Slide 2: Un Switch L3, qu’est-ce que c’est ?
C’est avant tout un switch
Qui a des fonctionnalités de couche 3

## Slide 3: Switch L2
Un switch
  Reçoit des trames Ethernet
  Met à jour sa Mac-Address-Table
  Transfère des trames Ethernet
  ….
Pour faire ça, on n’a pas besoin d’IP

## Slide 4: Switch L3
Peut avoir plusieurs adresses IP
Un switch L3
Reçoit des trames Ethernet
Met à jour sa Mac-Address-Table
Transfère des trames Ethernet
Un switch L3
A une table de routage
Peut avoir plusieurs adresses IP
Les interfaces d’un switch L3
Peuvent être configurées en L2 ou en L3

## Slide 5: Exemples de commandes
Switch-L3(config)#ip routing
Switch-L3(config)# interface vlan 2
Switch-L3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Switch-L3(config-if)# interface vlan 3
Switch-L3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Switch-L3(config)#int g0/1
Switch-L3(config-if)#no switchport
Switch-L3(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
Switch-L3(config)#router rip
Switch-L3(config-router)#network 192.168.2.0
Switch-L3(config-router)#network 192.168.3.0
Switch-L3(config-router)#network 192.168.4.0
Switch-L3#show ip route
<… …>
Switch-L3#
Sur un Switch L3, on peut activer des commandes de
layer 3 (ip routing)
On peut configurer plusieurs IP (une par VLAN), le switch
sera capable de faire le routage inter-vlan. Plus besoin
de passer par un routeur.
On peut configurer une interface en layer 3 (no switchport)
Et ensuite lui assigner une adresse IP
On peut activer du routage (RIP, statique, OSPF pour les
modèles les plus performants)

## Slide 6: Autres commandes à connaitre
Pour pouvoir mettre une interface en trunk il faut d’abord taper cette commande
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk

## Slide 7: Déplacer le VLAN natif
Sur chaque liaison en trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99

## Slide 8: Comment se faire un beau rapport Pour étudier
Copier coller du Show run  bloc-notes
Élaguer de ce que l’on n’a pas configuré
Ajouter ce qui manque (pas dans sh run):
  (config)#vlan 30
  (config)# name user
  (config)# vlan 40
  (config)# name compta
  (config)# vlan 99
Ajouter des commentaires

## Slide 9: Config de SG
Les interfaces en access
Les interfaces en trunk
Et déplacement du vlan
natif
L’IP du switch et sa
passerelle
La création des 3 vlan et leur nom
Toujours donner un nom au switch

## Slide 10: Config du switch-L3
Toujours donner un nom au switch
Donne accès à des commandes en plus
On dit à l’interface que ce n’est pas une interface de switch ainsi on pourra lui assigner une IP
Configuration du mode trunk sur les switch L3
+ déplacement du vlan natif vers le vlan 99
Configuration d’une IP dans chaque VLAN
On doit activer un routage
Et ne pas oublier de créer les 3 vlan
(Ceci n’apparait pas dans le sh run, il faut
l’ajouter)