## Slide 2: La NAT

## Slide 3: Configuration de la NAT – version la plus fréquente

## Slide 4: Configuration de la NAT – version la plus fréquente
hostname R2
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 202.0.5.1 255.255.255.252
ip nat outside
!
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
!
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
!
end

## Slide 9: Les ACL
Permettent de décrire en plusieurs lignes (regroupées avec le même numéro) un ensemble de règles
Par exemple
  R2(config)#access-list 1 permit host 192.168.0.1
  R2(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
  R2(config)#access-list 1 deny any
Cela permet d’écrire des choses complexes et de les appliquer à une autre commande en utilisant « list 1 »

## Slide 11: La table des traductions

## Slide 12: La table des traductions
C’est une table dynamique
Sans trafic, elle est vide
Je fais un ping entre PC1 et PC2

## Slide 14: La table des traductions

## Slide 16: Configuration de la NAT – version statique

## Slide 17: Configuration de la NAT – version statique
hostname R2
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 202.0.5.1 255.255.255.252
ip nat outside
!
ip nat inside source static 10.0.0.2 202.0.5.1
!
end

## Slide 18: Configuration de la NAT – version statique
On fixe une traduction d’une IP privée vers une IP publique
Il y a toujours une entrée dans la table dynamique avec les traductions (même sans trafic) :

## Slide 19: Configuration de la NAT – version pool
Avec un pool d’adresses publiques (pour les riches)
Création d’un POOL d’IP publiques
  R2(config)#ip nat pool TOTO 201.10.10.1 201.10.10.4 netmask 255.255.255.0
On active la NAT
  R2(config)#ip nat inside source list 1 pool TOTO overload
Toujours avec l’ACL
  R2(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255

## Slide 20: Configuration de la NAT – version avec un serveur en local
Ce serveur doit être accessible depuis l’extérieur
Si le trafic est initié depuis l’extérieur, la table des traductions (NAT translations) ne peut pas être vide
Il faut donc une entrée statique
Il faut aussi savoir sur quel port le serveur écoute

## Slide 21: Configuration de la NAT – version avec un serveur en local

## Slide 22: Configuration de la NAT – version avec un serveur en local
hostname R1
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 202.0.5.1 255.255.255.252
ip nat outside
!
ip nat inside source static tcp 10.0.0.2 80 202.0.5.1 80
!
end

## Slide 23: Configuration de la NAT – version avec un serveur en local

## Slide 24: Configuration de la NAT – version avec un serveur en local